Состав общего имущества многоквартирного дома по ул. Белкинская д.43

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Обнинск, ул. Белкинская, д.43 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома | 40:27:030301:81 от 08.04.2005г. |
| 3. Год постройки | 1987г. |
| 4. Количество этажей | 9 |
| 5. Количество квартир | 152 |
| 6. Строительный объем _______21728______ куб.м. |
| 7. Площадь: |
| а) лоджий с к=0,5 ____________532___________ кв.м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______5435,2____ кв.м. |
| в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) мусоросборник __________1_____________кв.м. площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___1089,3__кв.м. техподполье ____________865,9______________кв.м. техэтаж________________865,9______________кв.м. лифт __________1________________________ кв.м. |
| 8. Количество лестниц _____________1____________________шт. |
| 9. Площадь земельного участка 0,4802га. по постановлению администрации от 05.05.1996г. |

II. Техническая характеристика многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Фундамент | Свайный железобетонный | удовлетворительно |
| 1.1. отмостка | бетонная | удовлетворительно |
| 1.2. цоколь | окрашен | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Сборные панели | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | удовлетворительно |
| чердачные | ж/б плиты | удовлетворительно |
| междуэтажные | ж/б плиты | удовлетворительно |
| подвальные | ж/б плиты | удовлетворительно |
| 5. Крыша | мягкая, рулонная совмещенная с перекрытием | удовлетворительно |
| 6. Полы в местах общего пользования | Цементно-бетонные, плитка ПХВ, линолеум | удовлетворительно |
| 7.1. окна | двойные створчатые с окраской | удовлетворительно |
| 7.2. двери | Филенчатые с окраской | удовлетворительно |
| 8. Отделка |  |  |
| 8.1. внутренняя | штукатурка стен, побелка, масляная окраска | удовлетворительно |
| 9.1. мусоропровод | Железобетонный ствол | удовлетворительно |
| 9.2. лифт | пассажирский | удовлетворительно |
| 9.3. вентиляция | Приточно-вытяжная | удовлетворительно |
| 9.4. дымоудаление |  |  |
| 9.5. пожарная сигнализация |  |  |
| 9.6. автоматика дымоудаления |  |  |
| 9.7. система пожаротушения |  |  |
| 10.1. электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительно |
| 10.2. холодное водоснабжение | стальные трубы | удовлетворительно |
| 10.3. горячее водоснабжение | стальные трубы | удовлетворительно |
| 10.4. канализация | чугунные трубы | удовлетворительно |
| 10.5. центральное отопление | стальные трубы | удовлетворительно |
| 10.6. отопительные приборы (в местах общего пользования) | радиаторы чугунные | удовлетворительно |
| 11. Крыльца | ж/б. плиты | удовлетворительно |